Общество с ограниченной ответственностью

«ЛАНШАФТ»

Паспорт

Модуль управления освещением

# Квазар-SL8-R8-DIN

2019 г.

Настоящий паспорт выполнен в соответствии с требованиями

ГОСТ 2.601-2006. ЕСКД. Эксплуатационные документы.

Данный паспорт служит для описания технической эксплуатации модуля управления освещением (далее - «Модуля»).

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модуль позволяет управлять 8-ю группами нагрузок потребителей с помощью 8 входов, к которым подключаются клавиши управления освещением. Реализована триггерная схема управления, т. е. каждое нажатие клавиши изменяет состояние выходного реле на противоположное.

Модуль может управляться внешним контроллером «умного дома», выходы которого подключаются на входы модуля параллельно клавишам управления. Для сигналов обратной связи о состоянии каждого выхода имеются дополнительные 8 выходов типа «сухой контакт».

Для коммутации нагрузок используются нормально-разомкнутые контакты реле.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Модуль управления освещением, серии Квазар,

Модель: Квазар-SL8-R8-DIN

Срок службы изделия:  5  лет

Сертификат соответствия  требованиям  Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 020/2011) «Электромагнитная совместимость технических средств». Регистрационный номер: № ТС RU С-RU.ПЩ01.В.01399

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование параметра изделия | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания | 24В (18-30В) |
| 2 | Суммарная мощность выходов | 16 кВт |
| 3 | Мощность потребления собственная, не более | 5 Вт |
| 4 | Количество независимо управляемых выходов | 8 |
| 5 | Максимальный выходной ток каждого выхода (при 250VAC) | 8 А |
| 6 | Количество дискретных входов управления типа «сухой контакт» | 8 |
| 7 | Габаритные размеры, (ШхВхГ), мм | 106х90х58 |
| 8 | Вес, не более | 0,3 кг |
| 9 | Температурный диапазон, °С | 0...+50 |
| 10 | Охлаждение | пассивное |
| 11 | Уровень шума | < 30 дБА при переключении выходов |
|  | Дополнительные функции |  |
| 12 | Дискретные выходы для сигналов обратной связи контроллеру «умного дома» | 8 шт |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию незначительные изменения, не влияющие на потребительские свойства модуля.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль управления освещением  – 1 шт.,

упаковка  – 1 шт.,

паспорт – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантии изготовителя:

Изготовитель  гарантирует  соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.

Гарантийный срок устанавливается  12 мес. с даты поставки при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, транспортирования и хранения.

В  случае  выхода  изделия  из  строя  во  время  гарантийного  срока,  при  условии  соблюдения  потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, и заполненной ремонтной карты, потребитель предъявляет  претензии в соответствии с действующим законодательством.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.	Все работы по монтажу, устранению неисправностей и демонтажу модуля производить только при отключенной сети питания.

2.	Работы по монтажу, сборке, ремонту и обслуживанию должны проводиться квалифицированными специалистами.

3.	При эксплуатации модуля запрещены:

*  доработка устройства без согласования с разработчиком;

*  эксплуатация устройства в разобранном виде или с поврежденным корпусом;

*  эксплуатация устройства с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Специальных требований при применении изделия и/или его утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется.

После окончания эксплуатации изделия могут быть сданы, как вторичное сырье, в соответствии с действующими правилами.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль соответствует техническим условиям

и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.

Заводской номер    ____________________________

Номер пломбировочной наклейки     _________________________

Дата выпуска     ___.____.20__.         ОТК: ________________

Годен_________________

Изготовитель: ООО «ЛАНШАФТ»

Российская Федерация, 350087 Краснодарский край, город Краснодар,

Ул. Тепличная, д.16/1 пом.15