Общество с ограниченной ответственностью

«ЛАНШАФТ»

Паспорт

Модуль  управления «теплым полом»

# Квазар-HF

2019 г.

Настоящий паспорт выполнен в соответствии с требованиями

ГОСТ 2.601-2006. ЕСКД. Эксплуатационные документы.

Данный паспорт служит для описания технической эксплуатации модуля управления «теплым полом» (далее - «Модуля»).

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Модуль предназначен для автоматизации жилых, офисных и промышленных помещений.

Модуль позволяет управлять системой «теплый пол» и любыми другими системами поддержания и регулирования температуры. Предназначен для работы в сети RS-485 с использованием протокола Modbus RTU.

Модуль имеет выносной цифровой температурный датчик для измерения текущей температуры объекта. И релейно-симисторный выход для подключения нагревателя/охладителя.

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Модуль управления «теплым полом», серии Квазар,

Модель: Квазар-HF

Срок службы изделия:  5  лет

Сертификат соответствия  требованиям  Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 004/2011) «О безопасности низковольтного оборудования»; Технического Регламента Таможенного Союза (ТР ТС 020/2011) «Электромагнитная совместимость технических средств». Регистрационный номер: № ТС RU С-RU.ПЩ01.В.01399

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| № | Наименование параметра изделия | Значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение питания | 12В (8-15В) |
| 2 | Потребляемая мощность, не более | 1 Вт |
| 3 | Максимальный выходной ток (при 250VAC) | 5 А |
| 4 | Максимальная длина кабеля термодатчика | 15 м |
| 5 | Диапазон измеряемых температур, °С | –55...+125 |
| 6 | Габаритные размеры, (ШхВхГ), мм | 49х46х16 |
| 7 | Вес, не более | 0,1 кг |
| 8 | Температурный диапазон, °С | +5...+50 |
|  | Функциональные особенности управления |  |
| 9 | Коммуникационный интерфейс | RS-485 |
| 10 | Поддерживаемые протоколы | ModBus RTU |

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию незначительные изменения, не влияющие на потребительские свойства модуля.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Модуль инфракрасный приемопередающий – 1 шт.,

ИК-излучатель – 1 шт.,

ИК-приемник – 1 шт.,

упаковка  – 1 шт.,

паспорт – 1 шт.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантии изготовителя:

Изготовитель  гарантирует  соответствие изделия требованиям действующей технической документации и обязательным требованиям государственных стандартов.

Гарантийный срок устанавливается  12 мес. с даты поставки при условии соблюдения потребителем требований эксплуатационной документации, транспортирования и хранения.

В  случае  выхода  изделия  из  строя  во  время  гарантийного  срока,  при  условии  соблюдения  потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации, и заполненной ремонтной карты, потребитель предъявляет  претензии в соответствии с действующим законодательством.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1.	Все работы по монтажу, устранению неисправностей и демонтажу модуля производить только при отключенной сети питания.

2.	Работы по монтажу, сборке, ремонту и обслуживанию должны проводиться квалифицированными специалистами.

3.	При эксплуатации модуля запрещены:

*  доработка устройства без согласования с разработчиком;

*  эксплуатация устройства в разобранном виде или с поврежденным корпусом;

*  эксплуатация устройства с поврежденной изоляцией проводов и мест соединений.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Специальных требований при применении изделия и/или его утилизации по допустимым химическим, радиационным, термическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется.

После окончания эксплуатации изделия могут быть сданы, как вторичное сырье, в соответствии с действующими правилами.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Модуль соответствует техническим условиям

и признан годным к эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации 12 мес.

Заводской номер    ____________________________

Номер пломбировочной наклейки     _________________________

Дата выпуска     ___.____.20__.         ОТК: ________________

Годен_________________

Изготовитель: ООО «ЛАНШАФТ»

Российская Федерация, 350087 Краснодарский край, город Краснодар,

Ул. Тепличная, д.16/1 пом.15